1. Периодичность выполнения работ  по техническому обслуживанию, санитарному содержанию общего имущества многоквартирного дома.

| Конструктивные элементы, отделка, домовое оборудование | Профессия рабочих | Расчет. число осм. в год |
| --- | --- | --- |
| Кровля | Кровельщик | 2 |
| Печи Дымоходы: -сезонно работающего газоиспользующего оборудования; - кирпичных; - асбоцементных, гончарных, из жаростойкого бетона; - отопительно-варочных печей. Вентканалы помещений (зима,лето) Вентканалы помещений | перед отопительным сезоном 1 раз в 3 месяца с газовыми приборами с электроплитами | 1 4 1 3 2 1 |
| Устройства в чердачных и подвальных помещениях | Слесарь-сантехник, проверка состояния регулирующих кранов и вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков на чердаке. Проверка состояния креплений, подвесок и прокладок для магистрального трубопровода на чердаке, теплоизоляции | 6 |
| Вводы, тепловые и элеваторные узлы (в отопительный сезон) | Слесарь-сантехник, проверка состояния запорной арматуры, регулирующих кранов, КИП, температурного режима | 6 |
| Электросети, арматура и эл.оборудование - в лестничных клетках | Электромонтер | 12 |
| - в чердаках и подвалах - ввод, щитовая, наружная проводка и арматура | То же То же | 12 12 |
| Силовые установки | То же | 12 |

2. Подготовка здания и инженерных систем к сезонным условиям эксплуатации

| № п/п | Виды работ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Подготовка к эксплуатации в весенне-летний период: |
|  | Очистка кровель от посторонних предметов и мусора. |
|  | Укрепление водосточных труб, колен и воронок. |
|  | Снятие с воронок наружных водостоков установленных на зиму крышек-лотков. |
|  | Снятие пружин и доводчиков на входных дверях. |
|  | Переключение внутреннего водостока на летний режим работы |
|  | Расконсервация и ремонт поливочной системы (при наличии). |
|  | Ремонт оборудования детских и спортивных площадок. |
|  | Приведение в порядок чердачных и подвальных помещений. |
|  | Проверка состояния облицовки и штукатурки фасадов, мелкий ремонт. |
|  | Ремонт отмосток при просадках, отслоении от стен. |
|  | Ремонт полов в подвалах и на лестничных клетках. |
|  | Укрепление флагодержателей и домовых знаков. |
|  | Непредвиденные работы. |
|  | Подготовка к эксплуатации в осенне-зимний период: |
|  | Ремонт кровель. |
|  | Остекление и закрытие чердачных слуховых окон. |
|  | Приведение помещений подвалов, техподполий, технических коридоров в соответствие с требованиями Правил безопасности в газовом хозяйстве (при наличии проложенных газопроводов), очистка от коррозии и окраска газопроводов (по балансовой принадлежности), ограждение приямков в подвалах, восстановление освещения во взрывобезопасном исполнении, герметизация вводов инженерных коммуникаций. |
|  | Ремонт, утепление и прочистка дымовых и вентиляционных каналов. |
|  | Замена разбитых стеклоблоков, стекол окон, ремонт входных дверей и дверей вспомогательных помещений. |
|  | Ремонт и установка пружин и доводчиков на входных дверях. |
|  | Установка крышек-лотков на воронках наружного водостока. |
|  | Устранение причин подтопления подвальных помещений. |
|  | Консервация поливочных систем (при наличии). |
|  | Переключение внутреннего водостока на зимний режим работы. |
|  | Непредвиденные работы. |
| 3. | Проведение инструктажа с арендаторами, собственниками нежилых помещений, и гражданами, проживающими в жилых помещениях Осмотры жилых и нежилых помещений (см. Положение об осмотрах) |

Завершение работ по подготовке к сезонной эксплуатации оформляется Актами готовности жилых зданий к сезонной эксплуатации.

3. Предельные сроки устранения неисправностей при выполнении внепланового (непредвиденного) текущего ремонта отдельных частей жилых домов и их оборудования

| Неисправности конструктивных элементов и оборудования | Предельный срок выполнения ремонта |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Кровля |
| Протечки в отдельных местах кровли | 1 сут |
| Повреждения системы организованного водоотвода( водосточных труб, воронок, колен, отметов и пр., расстройство их креплений) | 5 сут. |
| Стены |
| Утрата связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, угрожающая их выпадением | 1 сут (с немедленным ограждением опасной зоны) |
| Неплотность в дымоходах и газоходах и сопряжения их с печами | 1 сут |
| Оконные и дверные заполнения |
| Разбитые стекла и сорванные створки оконных переплетов, форточек, балконных дверных полотен |  |
| В зимнее время | 1 сут |
| В летнее время | 3 сут |
| Дверные заполнения ( входные двери в подъездах) | 1 сут |
| Внутренняя и наружная отделка |
| Отслоение штукатурки потолка или верхней части стены, угрожающее ее обрушению | 5 сут ( с немедленным принятием мер безопасности) |
| Нарушение связи наружной облицовки, а также лепных изделий, установленных на фасадах со стенами на высоте св.1,5м. | Немедленное принятие мер безопасности |
| Печи |
| Трещины и неисправности в печах, дымоходах и газоходах, могущие вызвать отравление жильцов дымовыми газами и угрожающие пожарной безопасности здания | 1 сут ( с незамедлительным прекращением эксплуатации до исправления) |
| Санитарно-техническое оборудование |
| Течи в водопроводных кранах и в кранах сливных бачков при унитазах | 1 сут |
| Неисправности аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения, центрального отопления, газооборудования | Немедленно |
| Неисправности мусоропроводов | 1 сут |
| Электрооборудование |
| Повреждение одного из кабелей, питающих жилой дом. Отключение системы питания жилых домов или силового электрооборудования | При наличии переключателей кабелей на воде в дом – в течение времени, необходимого для прибытия персонала, обслуживающего дом, но не более 2 ч. |
| Неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий | 3 ч |
| Неисправности во вводно- распределительном устройстве, связанные с заменой предохранителей. Автоматических выключателей, рубильников. | 3 ч |
| Неисправности аварийного порядка (короткое замыкание в элементах внутридомовой электрической сети и т.п.) | Немедленно |
| Неисправности в системе освещения общедомовых помещений ( с заменой ламп накаливания, люминесцентных ламп, выключателей и конструктивыных элементов светильников) | 1 сут |
| Лифт |
| Неисправность лифта | Не более 1 сут (с немедленным прекращением эксплуатации) |

Примечание:

Сроки устранения отдельных неисправностей указаны с момента их обнаружения или заявки жильцов.

4. Уборка мест общего пользования (подъезды, лестничные клетки, мусоропроводы)

4.1. Работы по уборке лестничных клеток

| № п/п | Вид работ | Вид оборудования на лестничных клетках |
| --- | --- | --- |
|  |  | оборудование отсутствует | мусоропровод | лифт | мусоропровод и лифт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
| 2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 2 раза в неделю | 2 раза в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю |
| 3. | Влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусоропроводов | - | ежедневно | - | ежедневно |
| 4. | Мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц |
| 5. | Мытье пола кабины лифта | - | - | ежедневно | ежедневно |
| 6. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта | - | - | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц |
| 7. | Мытье окон | 2 раз в год | 2 раз в год | 2 раз в год | 2 раз в год |
| 8. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничых клетках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, почтовых ящиков, обметание пыли с потолков | По мере необходимости | По мере необходимости | По мере необходимости | По мере необходимости |
| 9. | Влажная протирка подоконников, отопительных приборов на лестничных клетках | По мере необходимости | По мере необходимости | По мере необходимости | По мере необходимости |

4.2. Периодичность основных работ по обслуживанию мусоропроводов

| № п/п | Вид работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Профилактический осмотр мусоропроводов | 2 раза в месяц |
| 2. | Удаление мусора из мусороприемных камер | ежедневно |
| 3. | Уборка мусороприемных камер | ежедневно |
| 4. | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов | 1 раз в месяц |
| 5. | Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | 1 раз в месяц |
| 6. | Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода | 1 раз в месяц |
| 7. | Дезинфекция мусоросборников | 1 раз в месяц |
| 8. | Устранение засора | По мере необходимости |

4.3.   Работы по уборке придомовой территории

| № п/п | Вид уборочных работ | Периодичность работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Холодный период |
| 1.1. | Подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки |
| 1.2. | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | 1 раз в сутки |
| 1.3. | Посыпка территорий противогололедными материалами | По мере необходимости |
| 1.4. | Очистка территорий от наледи и льда | По мере необходимости |
| 1.5. | Подметание территорий в дни без снегопада | 1 раз в сутки |
| 1.6. | Очистка урн от мусора | ежедневно |
| 1.7. | Промывка урн | 1 раз в месяц |
| 1.8. | Протирка указателей улиц и номеров домов | 2 раза за холодный период |
| 1.9. | Уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки |
| 1.10. | Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | 3 раза в сутки |
| 2. | Теплый период |
| 2.1. | Подметание территорий в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см | 1 раз в сутки |
| 2.2. | Очистка урн от мусора | ежедневно |
| 2.3. | Уборка газонов | 1 раз в сутки |
| 2.4. | Выкашивание газонов | 2 раза за период и по мере необходимости |
| 2.5. | Протирка указателей | 2 раза за период |
| 2.6. | Уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки |
| 2.7. | Подметание территорий в дни с сильными осадками | 1 раз в 2 суток |

Примечания:

В теплый период территории без покрытий подметаются в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см 1 раз в 2 суток.